Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający:

# Uniwersytet w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B

15-328 Białystok

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(składany na wezwanie Zamawiającego)

ZADANIE 16 – Pipety jednokanałowe

| Lp. | Wymagane parametry | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| Pipety jednokanałowe – 1 zestaw (CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego); 38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne) Miejsce dostawy: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii, Katedra Ekologii Wód, ul. K. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok mgr Olgierd Aleksandrowicz, tel. (85) 738 84 04 | Oferowany sprzęt laboratoryjny [Wypełnia wykonawca]: Rok produkcji: ……......................... Producent: ……................................ Typ/Model: ……............................... |
| Specyfikacja techniczna: |
| 1 | Pipeta jednokanałowa o pojemności 10-100 µl Pipety jednokanałowe w całości wykonane z tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne, UV, temperaturę i wysoką wilgotność Blokada nastawy pojemności Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni System miękkich sprężyn Kolorowe pierścienie Większe cyfry w liczniku nastawy Autoklawowalna w całości Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności Doskonałe parametry dokładności i powtarzalności Długość wyrzutnika pozwalająca na stosowanie końcówek różnych producentów. Kolorowy trzonek różnicujący pipety. Pojemność ( µl ) A (%) P (%) Min 10 ±1,6 ±0,8 50 ±0,8 ±0,24 Max 100 ±0,8 ±0,2 |  |
| 2 | Pipeta jednokanałowa o pojemności 100-1000 µl Pipety jednokanałowe w całości wykonane z tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne, UV, temperaturę i wysoką wilgotność Blokada nastawy pojemności Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni System miękkich sprężyn Kolorowe pierścienie Większe cyfry w liczniku nastawy Autoklawowalna w całości Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności Doskonałe parametry dokładności i powtarzalności Długość wyrzutnika pozwalająca na stosowanie końcówek różnych producentów. Kolorowy trzonek różnicujący pipety. Pojemność ( µl ) A (%) P (%) Min 100 ±1,6 ±0,4 500 ±0,7 ±0,2 Max 1000 ±0,6 ±0,15 |  |
| 3 | Pipeta jednokanałowa o pojemności 500-5000 µl - 4 szt. Pipety jednokanałowe w całości wykonane z tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne, UV, temperaturę i wysoką wilgotność Blokada nastawy pojemności Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni System miękkich sprężyn Kolorowe pierścienie Większe cyfry w liczniku nastawy Autoklawowalna w całości Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności Doskonałe parametry dokładności i powtarzalności Długość wyrzutnika pozwalająca na stosowanie końcówek różnych producentów. Kolorowy trzonek różnicujący pipety. Pojemność ( µl ) A (%) P (%) Min 500 ±1, ±0,5 2500 ±0,6 ±0,2 Max 5000 ±0,5 ±0,15 |  |
| 4 | Pipeta jednokanałowa o pojemności 1000-10000 µl -2szt Pipety jednokanałowe w całości wykonane z tworzywa odpornego na odczynniki chemiczne, UV, temperaturę i wysoką wilgotność Blokada nastawy pojemności Rękojeść idealnie dopasowana do dłoni System miękkich sprężyn Kolorowe pierścienie Większe cyfry w liczniku nastawy Autoklawowalna w całości Wyposażona w podwójny system nastawy pojemności Doskonałe parametry dokładności i powtarzalności Długość wyrzutnika pozwalająca na stosowanie końcówek różnych producentów. Kolorowy trzonek różnicujący pipety. Pojemność ( µl ) A (%) P (%) Min 1000 ±2,5 ±0,6 5000 ±0,8 ±0,3 Max 10000 ±0,5 ±0,2 |  |